## Slide 1
电子科技大学机械与电气工程学院
School of Mechanical and Electrical Engineering
www.smee.uestc.edu.cn
新型电隔离预应力锚固体系性能研究
答辩人：施杰越
指导教师：李坚
校外导师：邹易清

## Slide 2
01 研究背景
02 研究现状
03 研究依据
04 研究内容
05 论文工作基础
目录

## Slide 3
存在的问题
研究背景
预应力混凝土结构作为桥梁、铁路、核安全壳、LNG储罐等大型基础设施的主要受力部件
结构中的锚具和预应力筋均为金属件，极易受到来自周围环境的氯化物、杂散电流、金属溶解电解质、材料的氢脆、微动疲劳、电接触的影响造成腐蚀

## Slide 4
存在的问题
研究背景
防腐措施 | 
预应力筋和锚具的表面防腐工艺 | 
无粘结保护 | 
预应力孔道灌浆 | 
阴极保护 | 
腐蚀检测
声发射检测
超声波检测
磁性检测
射线照相检测
实地应用效果却不好
不适用于长期监测
很难将防腐和监测结合到一起应用

## Slide 5
解决方案
研究背景
电隔离（Electrically Isolation Tendons，EIT）体系采用塑料波纹管成孔以保证力筋长度范围内的绝缘与密封，然后在力筋两端锚头部位进行专门的绝缘与密封处理，并使整个预应力筋与锚头体系的绝缘与密封保持连续，该锚固体系在对结构腐蚀防护的同时还能在线监测结构的健康状况
Notes: 为了。。。。。国外提出了一种

## Slide 6
国内研究现状
研究现状
甘国荣等人：双层电隔离防护锚索
朱万旭等人：金属波纹管+OVM.M15ZH型锚固体系
港珠澳大桥电隔离防护技术和真空灌浆双重防护的应用
左海宁等人：PL3防护级别下的电隔离性能的验证
1-导向帽;2-锚索波纹管;3-隔离架;4-对中架;5-环氧喷涂钢绞线无黏结筋;6-预埋钢管;7-螺旋筋;8-复合钢垫板; 9-工作锚具;10-工作夹片;11-保护罩;12-环氧树脂;13-外部注浆管;14-内部注浆管
国内对于电隔离防护技术的深入研究很少，主要集中于应用层面，更多的是对国外现有电隔离预应力锚固体系的复用
Notes: 从电隔离防腐结构上讲，国内电隔离型锚具结构主要有两种形式，一种为
朱万旭、周红梅等人采用传统的
的动态电阻值进行长期监测对比试验。试验结果表明；传统的金属波纹管孔道锚固体系的动态电阻值基本保持不变，OVM.M15ZH型电绝缘型锚固体系的动态电阻值则随着时间的推移呈上升趋势

## Slide 7
国外研究现状
研究现状
欧洲和国际标准
  2014年最新修订的fib75公告：塑料波纹管应用于后张预应力体系
  2016年最新修订的EAD标准：PL3防护等级需要采用电隔离防护体系
美国
  FHWA意识到电隔离体系能够对后张预应力筋的腐蚀防护有重要的意义，2020年对欧洲电隔离防护技术的应用进行实地走访和调查，整合成报告
  理海大学的Naito教授：2018年美国首次将电隔离防护技术应用于宾夕法尼亚州的colpaly大桥，对大桥的电隔离体系实施过程和性能进行了研究
国外对于电隔离防护技术的研究和应用已趋于成熟，但更多是偏向于工程应用的介绍，很少关于电隔离技术的深入研究

## Slide 8
总结
国内外研究现状
国外对于电隔离防护技术的研究和应用已有多年，但是更多的是关于工程案例的介绍
国内虽然近年极少数工程来也有应用，但是对于电隔离技术的深入研究较少，尤其是电隔离性能的研究基本属于空白
提出本课题——新型电隔离预应力锚固体系性能研究

## Slide 9
研究意义和目标
选题依据
意义：开展电隔离预应力锚固技术的研究，提升结构抗腐蚀性能并对其健康状况进行长期监测，对确保重大土木工程结构全寿命使用安全，推动混凝土结构理论与技术应用，实现经济社会绿色、可持续发展具有重要意义
目标：结合国外现有电隔离锚固体系，设计开发出一套新的适用于实际工程应用的电隔离预应力锚固体系，通过对体系进行预应力力学性能和电隔离性能的研究，使新体系达到相关力学性能要求和电隔离防护要求
Notes: 预应力混凝土结构由于腐蚀引起的耐久性问题不仅是存在的，而且是严峻的；常规的锚固体系和防护检测手段不能满足实际应用要求，因此，
本课题依托柳州OVM公司平台开展新型电隔离预应力锚固体系的相关研究，主要的研究目标为：

## Slide 10
预应力混凝土结构腐蚀机理和电隔离防护原理分析
研究内容
1.查阅国内外相关文献，得到预应力构件遭受周围环境的氯化物、杂散电流的侵蚀机理；提取影响预应力构件腐蚀进展的关键特征参量；
2.查阅国外电隔离预应力体系相关技术标准和工程案例，对电隔离防护原理进行分析，提炼电隔离体系对预应力筋防护的关键要素；
3.建立电隔离预应力体系等效电路模型，为电隔离监测提供理论依据；
4.对现有密封防腐技术进行调研，在常规锚具体系的基础上，结合国外现有电隔离体系，确定新型电隔离预应力锚固体系的设计方案。
Notes: 这部分研究内容主要是原理

## Slide 11
电隔离体系关键组件结构设计和分析
研究内容
1.利用SolidWorks三维建模软件对电隔离体系锚具和关键连接组件进行结构设计；
2.通过ANSYS有限元分析软件对锚具进行力学仿真分析和计算，模拟预应力筋工作状态下锚具的受力情况，初步验证结构的力学性能。

## Slide 12
关键构件的预应力试验和分析
研究内容
对新型电隔离预应力锚固体系关键构件进行预应力试验研究，达到相应的预应力试验标准才能进行工程应用，其中主要试验包括：锚垫板的荷载传递试验和锚罩的耐压试验。
Notes: 新型电隔离锚固体系下的锚具在结构上和常规体系存在差异，需要

## Slide 13
电隔离性能验证试验和分析
研究内容
通过电反馈的方式测量结构内部的阻抗值验证工作状态下预应力筋是否受到周围环境的影响。验证电隔离体系能否对预应力筋的健康状况进行监测，并结合试验数据与理论研究，建立各影响因素和预应管道内部健康状况之间的数学关系。

## Slide 14
拟解决的关键问题
研究内容
如何保证工作状态下电隔离组件的绝缘性能
如何保证组装后电隔离体系的密封性能
如何减小环境因素对监测阻抗值的影响

## Slide 15
目前已完成的工作
论文工作基础
预应力混凝土结构腐蚀机理的调研
预应力混凝土结构腐蚀的影响因素包括：
  氯盐环境下的氯离子
  腐蚀物质硫酸盐
  杂散电流
腐蚀的原因：侵蚀物质破坏了预应力内部金属结构的钝化保护膜后发生电化学反应
钢绞线腐蚀时原电池阴极发生的反应为：
钢绞线腐蚀在阳极的电极反应式包括以下两种情况。在含水环境下：
在含有离子的腐蚀介质中：

## Slide 16
目前已完成的工作
论文工作基础
结合国外现有电隔离防护体系以及OVM公司现有预应力常规锚固体系，完成了新型电隔离预应力锚固体系的初步结构设计

## Slide 17
前期文献调研情况
论文工作基础
系统的文献管理工作和阅读记录

## Slide 18
技术路线和研究计划
论文工作基础
研 究 计 划 | 起止年月 | 完成内容
 | 2021.12-2022.1 | 查阅国外电隔离防护技术相关文献和标准，背景、原理、技术方案以及工程应用进行调研
 | 2022.2-2022.4 | 结合国外现有电隔离体系和OVM常规锚具体系，设计出新型电隔离预应力锚固体的三维模型并进行锚垫板的有限元分析
 | 2022.5-2022.8 | 电隔离性能验证试验的零件生产制造，进行预应力力学试验和电隔离性能验证试验
 | 2022.9-2022.11 | 记录试验数据并对试验数据进行整理和分析，建立预应力筋健康状况与腐蚀影响因素的数学关系
 | 2022.12-2023.3 | 撰写毕业论文

## Slide 19
谢谢